Ambutech iGlasses® - ochelari cu ultrasunete pentru detectarea obstacolelor

Vă rugăm să păstraţi aceste instrucţiuni pentru a le putea consulta ulterior.

# Descriere generală

Ambutech iGlasses  este un dispozitiv de detectare a obstacolelor cu ajutorul ultrasunetelor,  care este purtat ca o pereche normală de ochelari. Aceşti ochelari au fost creaţi pentru a fi folosiţi ca dispozitiv secundar de orientare şi mobilitate, împreună cu bastonul alb sau cu un câine ghid, şi sunt capabili  să vă avertizeze de existenţa unor obstacole la nivelul capului prin emiterea unei serii  de vibraţii la nivelul ramei.

Puteţi alege între lentile incolore şi lentile colorate maro.

## Conţinutul pachetului

1 x pereche de ochelari Ambutech iGlasses cu lentile incolore sau colorate

1 x săculeţ de protecţie

1 x cablu de încărcare USB

1 x alimentator USB

1 x adaptor pentru prize UK

## Orientare

Puneţi-vă ochelarii iGlasses pe faţă, ca şi cum ar fi o pereche obişnuită de ochelari.

În partea de sus a ramei, deasupra lentilelor, se află două grile circulare. Aceştia sunt senzorii pentru ultrasunete.

Pe partea exterioară a braţului drept se află un buton circular, ieşit în afară. Acesta este butonul Pornit/Oprit.

Imediat sub el, pe marginea de jos a braţului, se află o  rotiţă. Cu ajutorul acestei rotiţe puteţi ajusta intensitatea vibraţiilor.

În faţa rotiţei se află un orificiu circular. Aceasta este mufa de 2,5mm pentru încărcarea bateriei.

# Pregătire pentru utilizare

## Încărcarea ochelarilor iGlasses

Ochelarii iGlasses sunt prevăzuţi cu o baterie Li-ion, reîncărcabilă, de 3,7V 600mAh.

La livrare, ochelarii iGlasses sunt de obicei încărcaţi în proporţie de 50 – 75%. Vă recomandăm totuşi să îi încărcaţi complet înainte de prima utilizare.

Important: Nu purtaţi ochelarii iGlasses în timp  de aceştia se încarcă.

Scoateţi cablul USB de încărcare şi alimentatorul din cutie.

Cablul USB se află sub ambalajul de plastic din interiorul cutiei, iar alimentatorul se află în ambalajul de plastic, către un capăt al cutiei.

Introduceţi cablul USB în mufa USB de la baza alimentatorului.

Introduceţi celălalt capăt al cablului, prevăzut cu un conector rotund de 2,5mm, în mufa de alimentare din braţul ochelarilor. Introduceţi alimentatorul în priză. Ochelarii iGlasses vor piui timp de 2 secunde, indicând începerea ciclului de încărcare, şi vor piui din nou atunci când s-au încărcat complet. Încărcatorul se va închide automat când bateria este încărcată complet.

Pentru o încărcare completă sunt necesare aproximativ 2,5 ore.

Important: Folosiţi doar încărcătorul livrat împreună cu produsul.

## Utilizarea ochelarilor iGlasses

Braţele ochelarilor iGlasses sunt ajustabile şi pot fi reglate la o lungime confortabilă trăgând de capătul arcuit al braţului din partea opusă lentilelor. Pentru a scurta braţele din nou, împingeţi capătul arcuit la loc.

#### Pornirea şi oprirea ochelarilor iGlasses

Porniţi ochelarii iGlasses ţinând apăsat timp de o secundă butonul pornit/oprit de pe braţul drept al acestora (atunci când îi purtaţi), până când auziţi o serie de semnale sonore.

Numărul de semnale sonore auzite indică nivelul de încărcare a bateriei:

- Patru semnale – încărcare completă

- Trei semnale – 75% încărcare

- Două semnale – 50% încărcare

- Un singur semnal – 25% încărcare

- Zece semnale – nivel de încărcare prea scăzut pentru utilizare – necesitând încărcarea bateriei.

Pentru a opri ochelarii iGlasses, ţineţi apăsat butonul pornit/oprit timp de aproximativ o secundă. Veţi auzi un singur semnal sonor, confirmând că aparatul s-a închis.

### Funcţionare

Când ochelarii iGlasses sunt porniţi, senzorul emiţător va emite continuu semnale sub formă de ultrasunete. În acelaşi timp, senzorul receptor va detecta reflexia semnalului ultrasonic pentru a calcula distanţa până la obstacol.

Cei doi senzori se află pe faţa ramei, deasupra lentilelor.

Obstacolele aflate la mai mult de 3 metri vor fi ignorate. Orice obiect aflat la o distanţă mai mică de 3 metri va declanşa o vibraţie la nivelul iGlasses. Frecvenţa vibraţiilor va creşte gradat, pe măsură ce obiectul se apropie, până la distanţa de 0,7 metri când vibraţia devine  continuă.

Semnalul ultrasonic este emis de iGlasses sub forma unor conuri suprapuse pentru a realiza detecţia obiectelor.

### Ajustarea intensităţii vibraţiilor

La prima utilizare a ochelarilor, intensitatea vibraţiilor este de obicei setată la treapta cea mai joasă.

Puteţi modifica intensitatea vibraţiilor rotind rotiţa de pe latura de jos a braţului drept. Rotiţi către lentilă pentru a creşte intensitatea, respectiv în direcţia opusă lentilei pentru a scădea intensitatea vibraţiilor.

### Informaţii importante legate de siguranţă

iGlasses au fost creaţi pentru a fi folosiţi ca dispozitiv secundar de orientare şi mobilitate şi nu trebuie folosiţi singuri, ci împreună cu bastonul alb sau cu un câine ghid. Ochelarii iGlasses vă avertizează doar de prezenţa obstacolelor la nivelul capului. Nu pot însă să vă avertizeze sau să vă protejeze de eventualele obstacole sau situaţii periculoase la nivelul altor părţi ale corpului. Avertizarea privind obstacolele la nivelul capului se face prin intermediul vibraţiilor la nivelul ramei ochelarilor.

## Dimensiuni

Dimensiuni: 14,6 x 17,1 x 5,1 cm

Greutate: 75 g

## Specificaţii tehnice ale alimentatorului

Model: HNB050025X

Input: AC 100 – 240V ~ 50 – 60 Hz 0.2A MAX

Output: 5.0 V - - - 0,25A

# Garanţie

Perioada de garanţie a produsului este de 12 luni de la data cumpărării.

Garanţia se acordă conform legislaţiei române în vigoare la data cumpărării, se aplică numai dacă produsul este folosit corespunzător (în concordanţă cu instrucţiunile de folosire) şi este valabilă numai însoţită de factura de cumparare şi certificatul de garanţie, ambele în original.

Pentru toate produsele care funcţionează cu baterii, garanţia nu include bateriile.

În cazul ceasurilor, garanţia nu include bateriile, geamul, brăţara sau cureaua şi remontorul.

În cazul lipsei conformităţii, consumatorului i se garantează aducerea produsului la conformitate prin reparare sau înlocuire, în conformitate cu prevederile art. 11 din legea 449/2003. Termenul de aducere a produsului la conformitate nu poate depăşi 15 zile calendaristice de la data la care consumatorul a reclamat vânzătorului lipsa conformităţii, conform art. 11 din legea 449/2003.

Produsul nu conţine componente care să poată fi reparate de client. În cazul defectării produsului în condiţii normale de utilizare, pe durata perioadei de garanţie, acesta va fi înlocuit gratuit de către SC ANJO WEB DESIGN RL.

Garanţia este anulată în cazul în care defectarea produsului survine ca urmare a utilizării incorecte a acestuia de către client (lovire, zgâriere, expunere la temperaturi extreme, păstrare în condiţii necorespunzătoare, utilizare în alte moduri decât cele prevăzute în manualul de utilizare).

În cazul defectării produsului, cumpărătorul va trebui să se prezinte la sediul SC ANJO WEB DESIGN cu produsul în ambalajul original, certificatul de garanţie şi factura de cumpărare, ambele în original. În cazul în care clientul nu domiciliază în Bucureşti, va anunţa telefonic SC ANJO WEB DESIGN SRL la numărul de telefon prevăzut în prezentul contract şi va trimite către SC ANJO WEB DESIGN SRL produsul în ambalajul original, însoţit de certificatul de garanţie în original şi factura de cumpărare în copie, printr-un curier rapid (Fan Courier, Cargus, DHL etc – exclus Poşta Română). Taxele de transport vor fi achitate de SC ANJO WEB DESIGN la primirea coletului.

Garantia furnizata nu afectează drepturile statutare ale consumatorului garantate prin legislaţia aplicabilă în vigoare (legea 449/2003; OG 21/1992).

Renunţarea la cumpărare

Conform legislaţiei în vigoare, renunţarea la cumpărare este aplicabilă doar clienţilor persoane fizice.

Consumatorul are dreptul să notifice în scris comerciantului că renunţă la cumpărare, fără penalităţi şi fără invocarea unui motiv, în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea produsului sau, în cazul prestărilor de servicii, de la încheierea contractului.

Renunţarea la cumpărare în termen de 10 zile se poate aplica doar pentru produsele livrate prin curier sau Poştă.

Produsul returnat trebuie să fie în aceeaşi stare în care a fost livrat (nedeteriorat, în ambalajul original cu toate accesoriile, cu etichetele intacte şi documentele care l-au însoţit). Cheltuielile de returnare vor fi suportate de client iar rambursarea contravalorii produsului se va face în cel mult 30 de zile de la retur.

Această clauză se aplică conform O.G. 130/2000, în cazul achiziţionării de produse de pe www.anjo.ro sau www.magazin-nevazatori.ro folosindu-se tehnicile de comunicare la distanta, aplicându-se definiţiile cuprinse in O.G. 130/2000 art. 2 lit. e.

Nu se vor accepta la retur produse la care lipseşte ambalajul original, produse care prezintă lovituri, zgârieturi ori defecţiuni survenite din cauza folosirii necorespunzătoare sau în alte scopuri decât cele pentru care au fost proiectate. De asemenea, nu se acceptă la retur produse care nu se ţin pe stoc şi sunt aduse pe bază de comandă la cererea clientului, cu excepţia cazului în care acestea sunt defecte în momentul livrării la client.

Instrumentele medicale care vin în contact cu fluidele corporale umane sau cu diverse medicamente (exemplu: tensiometre, termometre, dispozitive pentru tăierea pastilelor) nu pot fi returnate în cadrul acestui termen de 10 zile decât dacă prezintă defecţiuni tehnice.

Programele software nu pot fi returnate dacă au fost desigilate.

Contact SC Anjo Web Design SRL

Adresă: Şos. Mihai Bravu, Nr 6, Bl P23-P24, Sc A, Et 4, Ap 10, sector 2, Bucureşti, cod 021325

E-mail: comenzi@anjo.ro

Telefon: 0 7 2 2 9 2 5 0 2 3, 0 7 5 5 1 6 7 8 1 0